Инструкция по монтажу профнастила

Монтаж кровли из профнастила производят на обрешетку из досок или стальных прогонов.(

Рекомендуется использовать профнастил для кровли зданий с длиной ската менее 12 м. При наложении по скату несколько листов, горизонтальный нахлест производится в зависимости от угла наклона кровли (табл. 1).

Величина горизонтального нахлеста

Таблица 1

| Угол наклона кровли | Величина нахлеста, мм |
| --- | --- |
| Менее 14˚ | 200 и более |
| От 15 до 30˚ | 150-200 |
| Более 30˚ | 100-150 |

При угле наклона кровли менее 12˚  горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила необходимо загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Величина карнизного свеса устанавливается в зависимости от высоты профиля (табл. 2).

Нг – нахлест горизонтальный 
Кс – карнизный свес

Рис. 1 Карниз кровли

Величина карнизного свеса

Таблица 2

| Тип профнастила | Величина свеса, мм |
| --- | --- |
| НС-8, НС-10, НС-20, С-21 | 50-100 |
| НС-35, С-44, Н-60, Н-75 | 200-300 |

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФНАСТИЛА К ОБРЕШЕТКЕ И МЕЖДУ СОБОЙ

Крепление листов профнастила к обрешетке производится в нижней части гофры (Рис.2).

При креплении листов профнастила к обрешетке, а также друг к другу, необходимо использовать оцинкованные саморезы с уплотнительной шайбой из неопреновой резины (5-7 шт./м2) .

При этом для нижней гофры применяются саморезы 4,8х28-40. Крепление конька производится через верхнюю гофру, поэтому длина самореза подбирается с учетом высоты профиля листа.

Рис. 2 Крепление листов профнастила

L=H+L1+L2

H – высота профиля профнастила, мм

L1 – длина резьбовой части самореза, входящей в деревянную обрешетку, 25-30 мм

L2 – толщина уплотнительной прокладки и шайбы, 4 мм

ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ

Правильное устройство паро- и гидроизоляции поможет избежать таких проблем как образование конденсата, появление плесени, увлажнение стропил и обрешетки, а также промерзание крыши и порча внутренней отделки помещений.

Для предотвращения проникновения под кровлю внутренней и внешней влаги при монтаже кровли необходимо создание вентиляционных зазоров и применение гидроизоляционной паропропускаемой пленки.

Рис. 3 Способ укладки гидроизоляционной пленки

Способ укладки пленки на стропилы (Рис. 3 и Рис. 4): пленку укладывают горизонтально, начиная от карниза к коньку кровли,  при этом делают нахлест 100-150 мм и припуск пленки для провисания между стропилами (примерно 20 мм); далее пленку герметично соединяют внахлест с проклейкой стыков клейкой лентой.

Рис. 4 Укладка гидроизоляции и обрешетки

1 – стропильная нога

2 – гидроизоляционная пленка

3 – стропильная планка (брус конробрешетки)

4 – обрешетка.

В качестве подкровельного гидроизоляционного материала в нежилых постройках применяют рубероид, толь, пергамин и т.п., укладываемые по обрешетке из досок 20-25 мм. Для вентиляции подкровельного пространства между гидроизоляционной пленкой и обрешеткой кровли необходимо оставлять  зазор 40-50 мм. Для свободного перемещения потока воздуха через конек гидроизоляционная пленка  должна находиться на расстоянии примерно 40-50 мм от конька (Рис. 5); между коньком и уплотнителем конька нужно предусмотреть зазор («К»).

1 – профнастил

2 – обрешетка

3 – уплотнитель коньковый

4 – конек

5 – гидроизоляционная паропро-пускающая пленка

6 – стропильная планка (брус контр-обрешетки)

7 – стропильная нога

8 – утеплитель

9 – паронепропускающая пленка

10 – потолочная рейка

11 – гипсокартон, вагонка

а – подкровельная вентиляция

б – вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Рис.5 Утепление кровли

КОНСТРУКЦИЯ ОБРЕШЕТКИ И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПРОФНАСТИЛА

На подкровельную гидроизоляционную пленку по стропилам прибиваются стропильные планки, толщина которых составляет 40-50 мм, а к ним – антисептированные доски обрешетки.

Рекомендации по монтажу профнастила в зависимости от угла наклона кровли

Таблица 3

| Тип профнастила | Угол наклона кровли | Толщина листа, мм | Шаг обрешетки | Рекомендации по монтажу профнастила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НС-8 | более 15˚ | 0,55 | сплошная обрешетка | Рекомендуется нахлест в 2 гофры |
| НС-10 | менее 15˚ | 0,55 | сплошная обрешетка | Рекомендуется нахлест в 2 гофры |
|  | более 15˚ | 0,55 | до 300 мм | Рекомендуется нахлест в 1 гофру |
| НС-20 | менее 15˚ | 0,55; 0,7 | сплошная обрешетка | Рекомендуется нахлест в 1 гофру |
|  | более 15˚ | 0,55; 0,7 | до 500 мм |  |
| С-21 | менее 15˚ | 0,55; 0,7 | до 300 мм | Нахлест в 1 гофру, на 35 % жестче профиля НС-20 |
|  | более 15˚ | 0,55; 0,7 | до 650 мм |  |
| НС-35 | менее 15˚ | 0,55; 0,7 | до 500 мм | Нахлест в 1 гофру, в 2,5 раза жестче профиля НС-20 |
|  | более 15˚ | 0,55; 0,7 | до 1000 мм |  |
| С-44 | менее 15˚ | 0,55; 0,7 | до 500 мм | Нахлест в 1 гофру, в 2 раза жестче профиля НС-20 |
|  | более 15˚ | 0,55; 0,7 | до 1000 мм |  |
| Н-60 | более 8˚ | 0,7; 0,8; 0,9 | до 3000 мм | Для кровли промышленных построек, в 2 раза жестче профиля С-44 |
| Н-75 | более 8˚ | 0,7; 0,8; 0,9 | до 4000 мм | Для кровли промышленных построек, самонесущий профиль |

ОФОРМЛЕНИЕ ФРОНТОННОГО СРЕЗА

Рис. 6 Поперечный разрез фронтона

1 – ветровая рейка, 25х80 мм

Фронтонный срез оформляется «ветровой» планкой

Рис. 7 Крепление ветровой планки

1 – «ветровая» планка

2 – оцинкованный саморез

Крепление «ветровой» планки к фронтонному срезу производится оцинкованными саморезами на расстоянии 200-300 мм друг от друга с поперечным нахлестом между планками 100-150 мм.

ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ПРИМЫКАНИЕ СКАТА К СТЕНЕ

При продольном примыкании ската к стене угловая планка крепится оцинкованными саморезами с шагом 200-300 мм, между планками должен быть нахлест 100-150 мм.

Рис. 8 Продольное примыкание ската к стене

1 – угловая планка

2 – профнастил

3 –  силиконовый герметик

При поперечном примыкании ската к стене угловая планка крепится  оцинкованными саморезами с шагом 200-300 мм, нахлест между планками  должен составлять 150 мм.

1 – угловая планка

2 –  силиконовый                              герметик                                                             Рис. 9 Поперечное примыкание ската к стене

УКЛАДКА И ОФОРМЛЕНИЕ КОНЬКА

При укладке конькового элемента важно определить направление преобладания ветров и дождей, т.к. к укладке конькового элемента приступают с противоположной стороны.

Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150-200 мм. Крепление коньковых элементов к обрешетке производится в верхней гофре с помощью оцинкованных саморезов соответствующей длины (в зависимости от высоты профнастила) с шагом крепления 200-300 мм.

Рис. 10 Крепление конькового элемента

Для предотвращения попадания под конек воды при дожде и ветре при небольшом угле наклона кровли  рекомендуется  применение на коньке уплотнительной прокладки. При использовании конькового  уплотнителя между коньком и уплотнительной прокладкой следует оставлять вентиляционный зазор (Рис. 11).

Рис. 11 Конек (продольный разрез)

1 – конек

2 – оцинкованный саморез

3 – уплотнительная прокладка

4 – обрешетка

К – вентиляционный зазор

# Footnotes

( При высоте гофры более 40 мм